#### КСО-204 CHSI. Технические параметры и общее описание.

| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение | 12 кВ |
| Номинальный ток главных цепей сборных шин | 800, 1000 А 800, 1000 А |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальный ток отключения выключателя | 13,1; 16; 20 кА |
| Ток термической стойкости (кратковременный ток) | 20 кА |
| Ток электродинамической стойкости главных цепей (амплитуда) | 51 кА |
| Температура окружающей среды | от -50С до +400С |
| Степень защиты | IP40 |
| Масса ячейки с трансформаторами напряжения ячейки с выключателями SION (SIEMENS) | 320 кг 295 кг |
| Габаритные размеры ячеек ширина глубина высота | 650 мм 1100 мм 2100 мм |

Опросный лист на КСО

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| № шкафа по плану |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа | КСО-____ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение шкафа (надпись) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип выключателя |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ТЗЛМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| Управл. выкл.:М-местное/Д-дист. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип релейной защиты |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование объекта |  |
| Заказчик и его адрес |  |

ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ»

Тел/факс: (495)787-39-33 , 745-58-48